# Виды объективов

## Нормальные (штатные) объективы

Большинство фотоаппаратов снабжено так называемыми нормальными объективами. Нормальный объектив обеспечивает получение изображения снимаемых сюжетов такими, какими их видит человеческий глаз, то есть обеспечивает нормальную перспективу и угол зрения, близкий к углу зрения человека. Именно потому он получил название нормального.

Для фотоаппаратов разных типов предназначены различные объективы, и нередко возникает путаница: какой угол обзора считать нормальным, какой – умеренно широким, а какой – узким? Смотря какой у вас фотоаппарат! Абсолютной шкалы оценок для всех типов камер просто не существует. Обратите внимание: фокусные расстояния цифровых фотоаппаратов выражают в виде эквивалентовфокусного расстояния 35-мм камеры.

Приведенная ниже табл. 4.1 поможет вам разобраться в том, какие фокусные расстояния и для каких фотоаппаратов считаются малыми и большими.

Для большинства форматов принято считать нормальным объектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива для большинства 35-мм фотоаппаратов находится в пределах от 45 до 55 мм. Угол зрения такого объектива равен 40–50 и соответствует углу зрения человека. Поэтому снимки, сделанные стандартным объективом, не отвлекают внимание искаженной или непривычной перспективой, позволяя сосредоточиться именно на сюжете и объекте съемки.

| тип аппарата | широкоугольный объектив | умеренно-широкоугольный объектив | нормальный объектив | нормальный зум-объектив | мощный зум-объектив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 мм | 28-30 мм | 34-45 мм | 45-55 мм | 60-100 мм | 105-160 мм |
| APS | 22-24 мм | 26-35 мм | 35-45 мм | 48-80 мм | 85-125 мм |
| цифровой | - | 4,5-6,5 мм | 6,5-8 мм | 8,5-14 мм | 15-23 мм |

Нормальные объективы почти универсальны для всех видов съемок, обладают хорошим разрешением и довольно светосильны (о том, что такое светосила, речь пойдет дальше). Стоят они недорого и довольно компактны. Но на снимках, сделанных с расстояния менее 1,5 м, такие объективы дают большие искажения. Поэтому нормальные объективы не годятся для съемок крупным планом.

## Широкоугольные объективы

Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньше фокусного расстояния нормального или штатного объектива фотоаппарата. Поэтому угол поля зрения такого объектива больше, чем у штатного объектива. Фокусное расстояние умеренно широкоугольного объектива обычно составляет 28–35 мм.

Фотография на рис. 4.7 сделана широкоугольным объективом 5,6 мм. На снимке хорошо видно, что такой объектив зрительно удаляет объекты съемки, и потому в кадр попадает больше предметов. А это свойство позволяет снимать крупные объекты – дома, деревья, целые пейзажи.