Пассажирский флот / Passenger fleet > Прогулочный и местный флот / The local fleet > МО / МО (839, 839А, 839А-03, 873, 873А) МО / МО (839, 839А, 839А-03, 873, 873А) Поиск по параметрам: Начало формы IMO: Прежние названия: Конец формы Суда типа «МО» - пассажирский речной одновинтовый теплоход с однодечной надстройкой, предназначенный для массовой перевозки пассажиров на пригородных и местных линиях. Также использовались как разъездные суда путейских служб. Суда данного типа эксплуатировалось на Волге, Оке, Каме, Дону, Неве, Северной Двине, Иртыше, Оби, Енисее и Днепре. По проекту допускало плавание судов в битом льду (толщина 40 см) по подготовленной трассе за ледоколом. В 90-е годы много судов было выведено из работы и списаны, в 2000-х годах часть оставшихся судов была выкуплена частными компаниями и лицам и переоборудованы в прогулочные и разъездные суда повышенной комфортности (оборудованные под проведения праздничных мероприятий как на коротких рейсах, так и на продолжительных). Теплоходы оборудовали каютами, менялась внутренняя планировка, модернизировалось оборудование и механизмы. Автор проекта: ЦТКБ, 1955 г. Год постройки головного судна: 1957 г. Постройка: Московский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Москва) Невский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Шлиссербург) Херсонский ССРЗ им. Коминтерна (Украина, Херсон) Класс речного регистра: «О2,0» (в зависимости от проведенной модернизации) Проект 839, 839А и 839А/1569: Длина, м: 29,54 Ширина, м: 5,21 Высота надводная без мачты, м: 5,0 Высота борта, м: 2,4 Водоизмещение полное, т: 76,2-78 Осадка средняя при водоизмещении 76,2-78 т, м: 1,22-1,24 Водоизмещение порожнем, т: 60,89-63,1 Осадка средняя при водоизмещении 60,89-63,1 т, м: 1,06-1,08 Пассажировместимость, чел.: 138 Мест для экипажа: 3 Автономность, сут.: 3 Продолжительность рейса в одну сторону, часов: 3 Скорость, км/ч: 19-20 Главные двигатели: 6ЧСП 15/18 (3Д6) Мощность ГД, э.л.с.: 150 Движитель: Гребной винт Диаметр, м: 0,92 Шаг, м: 1,2 Дисковое отношение: 0,45 Число лопастей: 4 Материал: Стальное литье Направление вращения: Правое Проект 873, 873А: Длина: 29,54 м Ширина: 5,55 м Высота борта: 2,4 м Высота габаритная: 4,35 м Водоизмещение в грузу: 78,4 т Осадка средняя в грузу: 1,25 м Водоизмещение порожнем: 68,6 т Осадка судна порожнем: 1,15 м Мест для экипажа: 6 Служебные места: 5 (спецназначение) или 7 (теплопартия) чел Автономность: 3-6 сут Экипаж: 3 чел Скорость: 19 км/ч Тип ГД: 3Д6 (873А) или 3Д12 (873) Мощность ГД: 1х110 или 1х220 кВт Фотографии судов данного проекта Список известных судов данного проекта: Яндекс.Директ Удобный Яндекс.Браузер Поиск слов и словосочетаний на странице сайта. Просто и быстро. 18+Браузер для планшета·Браузер для смартфона·Синхронизация Задайте вопрос юристу Задайте свой вопрос юристу. Помощь в решении юридических вопросов!Услуги·Бесплатная консультация·Контакты ПРОЕКТ ГОД ПОСТРОЙКИ НАЗВАНИЕ СТАРОЕ НАЗВАНИЕ 839А-03 1961 МО-30 839А 1961 МО-32 839А-03 1961 МО-38 839А-03 1961 МО-39 839А 1959 МО-5 839/101 1961 МО-50 839А-03 1962 МО-51 839А-03 1959 МО-513 839А-03 1959 МО-514 МО-517 839А-03/1569 1962 МО-52 839-А 1961 МО-545 873-А МО-549 839А-03/1569 1962 МО-55 839А/133 1962 МО-56 839А 1962 МО-57 839А МО-72 839А/1569 1962 МО-8 МО-54 839А/1569 1963 МО-82 839А-03 1963 МО-83 839А-03 1963 МО-84 839А-03/1569 1963 МО-91 839А-03 1964 МО-94 839А-03 1964 МО-97 839А-03 1964 МО-99 МОЛОДЕЦКИЙ КУРГАН 839А/376 МТ-7 839А/376 МТ-9 1960 НАДЕЖДА 873 1960 НЕВА 1959 НИВА 839А 1963 НОВОРОССИЙСК 839А 1963 НОРД МО-86 (03.1964) 873А 1967 НОРД 873А 1965 НОРД 839А-03 1965 ОЗОН МО-117 839А-03 1961 ОКТЯБРЬ МО-37 873А 1965 ОЛЕСТА 839 1958 ОЛИМПИК ОЛЬГИНО 873 1962 ОНЕГО 839А-03 ОПТИК АЛМАЗ (1983) 839А-03 1961 ОРФЕЙ МО-46 839А 1963 ОСТ МО-90 (03.1964) 839А 1960 ОСТ-1 ОСТ (05.2005) 873А 1965 ПЕРЕКАТ 873А 1966 ПОИСК МО-142 839А-03 1959 ПОЛИНА-ЛЮКС 839А-03 1961 ПОЛЮС 839А-03/1569 1962 ПРИЛИВ