Суда типа «МО» - пассажирский речной одновинтовый теплоход с однодечной надстройкой, предназначенный для массовой перевозки пассажиров на пригородных и местных линиях. Также использовались как разъездные суда путейских служб. Суда данного типа эксплуатировалось на Волге, Оке, Каме, Дону, Неве, Северной Двине, Иртыше, Оби, Енисее и Днепре. По проекту допускало плавание судов в битом льду (толщина 40 см) по подготовленной трассе за ледоколом. В 90-е годы много судов было выведено из работы и списаны, в 2000-х годах часть оставшихся судов была выкуплена частными компаниями и лицам и переоборудованы в прогулочные и разъездные суда повышенной комфортности (оборудованные под проведения праздничных мероприятий как на коротких рейсах, так и на продолжительных). Теплоходы оборудовали каютами, менялась внутренняя планировка, модернизировалось оборудование и механизмы. 

Автор проекта: ЦТКБ, 1955 г. 
Год постройки головного судна: 1957 г. 

Постройка: 
Московский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Москва) 
Невский судостроительный судоремонтный завод (Россия, Шлиссербург) 
Херсонский ССРЗ им. Коминтерна (Украина, Херсон) 

Класс речного регистра: «О2,0» (в зависимости от проведенной модернизации) 

Проект 839, 839А и 839А/1569: 

Длина, м: 29,54 
Ширина, м: 5,21 
Высота надводная без мачты, м: 5,0 
Высота борта, м: 2,4 
Водоизмещение полное, т: 76,2-78 
Осадка средняя при водоизмещении 76,2-78 т, м: 1,22-1,24 
Водоизмещение порожнем, т: 60,89-63,1 
Осадка средняя при водоизмещении 60,89-63,1 т, м: 1,06-1,08 
Пассажировместимость, чел.: 138 
Мест для экипажа: 3 
Автономность, сут.: 3 
Продолжительность рейса в одну сторону, часов: 3 
Скорость, км/ч: 19-20 
Главные двигатели: 6ЧСП 15/18 (3Д6) 
Мощность ГД, э.л.с.: 150 
Движитель: Гребной винт 
Диаметр, м: 0,92 
Шаг, м: 1,2 
Дисковое отношение: 0,45 
Число лопастей: 4 
Материал: Стальное литье 
Направление вращения: Правое 

Проект 873, 873А: 

Длина: 29,54 м 
Ширина: 5,55 м 
Высота борта: 2,4 м 
Высота габаритная: 4,35 м 
Водоизмещение в грузу: 78,4 т 
Осадка средняя в грузу: 1,25 м 
Водоизмещение порожнем: 68,6 т 
Осадка судна порожнем: 1,15 м 
Мест для экипажа: 6 
Служебные места: 5 (спецназначение) или 7 (теплопартия) чел 
Автономность: 3-6 сут 
Экипаж: 3 чел 
Скорость: 19 км/ч 
Тип ГД: 3Д6 (873А) или 3Д12 (873) 
Мощность ГД: 1х110 или 1х220 кВт

- Фотографии судов данного проекта

Список известных судов данного проекта:

Яндекс.ДиректЗаказ Boeing 737-800 Корпоративные пассажирские авиа перевозки на Boeing 737-800. Срочный вылет!Реском-Тюмень Грузовые перевозки морским и речным транспортом. Дорожное строительство.пассажирские перевозки в Пензе Микроавтобусы: Mercedes Sprinter 20 мест, люкс-салон. Ford Transit 18 мест

| ПРОЕКТ | ГОД ПОСТРОЙКИ | НАЗВАНИЕ | СТАРОЕ НАЗВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 839А | 1963 | РАССВЕТ |  |
| 839А-03 | 1960 | РЕЧИЦА | МО-531 (1998), НИКА (2013) |
| 839А/Д/839А | 1964 | РОССИЯ | МО-93 (1996) |
| 873 |  | РОТОДА |  |
| 873 | 1966 | С-1 |  |
| 873А/ССП-03-09 | 1966 | С-629 |  |
| 873А |  | С-646 |  |
| 873А | 1961 | САДКО |  |
|  |  | САДКО |  |
| 873А/873АМЕВ | 1961 | САДКО-2 |  |
| 839А-03 | 1959 | САРАТОВ | МО-11 |
| 839А | 1961 | САФАРИ | МО-44 |
| 839А/300 | 1961 | СВЕТЛЫЙ | МО-42 (1974), МО-542 (1975), ИВАН СТРОКОВ (2005) |
| 873А | 1965 | СЕВЕРОДВИНЕЦ |  |
| 839А-03 | 1964 | СЕЛЕНА | МО-102 |
| 873 | 1958 | СЕРЕБРО ОНЕГИ | СПУТНИК (2008) |
| 839А/1960 | 1959 | СЕРЕБРЯННЫЙ ВЕТЕР | МО-10 |
| 873А | 1961 | СИНЕРГИЯ |  |
| 839А | 1960 | СКОРПИОН |  |
|  |  | СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ |  |
| 873 | 1961 | СПУТНИК |  |
| 873А | 1964 | СТРЕЖЕНЬ |  |
|  |  | СТРЕЛЬНА |  |
| 839А | 1964 | СТРОИТЕЛЬ | МО-110 |
| 839А-03 | 1963 | СЭМ | МО-86 |
| 839А-03 | 1960 | Т-2 | МО-19 |
| 873А | 1967 | Т-3 |  |
| 839 |  | ТАВРИЯ |  |
| 873А/681 | 1966 | ТАНГО |  |
| 839А-03 | 1963 | ТАНЗИГУЛЬ | МО-89 |
| 873А | 1964 | ТЕПЛОТЕХНИК |  |
| 839 | 1958 | ТЕПЛОТЕХНИК-2 |  |
| 873А/1759 | 1966 | ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ-1 |  |
| 873 | 1967 | ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ-2 |  |
| 839 | 1962 | УРАГАН-1 | УРАГАН |
| 839А-03 | 1960 | ФЛИБУСТЬЕР | МО-18, В.М. АЛЕКСЕЕВ |
| 839 | 1959 | ХОРТИЦА |  |
| 839А | 1966 | ЧАЙКА |  |
| 873 | 1966 | ЧАЙКА |  |
| 839А | 1959 | ЧАЙКА | МО-15 |
| 839А | 1966 | ЧАЙКА | МО-125 |
| 839 | 1960-1988 | ШВИДСКИЙ |  |
| 839 |  | ШТОРМ |  |
| 873 | 1965 | ШТОРМ | С-1 |
|  |  | ЯСТРЕБ |  |